## Slide 1: BPR3 – PC-Interfacetechnik
Projekttitel: Katzenevakuierungssystem
Team: - Elke Weninger
- Florian Hirschmugl
- Gregor Ortner
- Markus Pojer
- Matthias Rathauscher
Lektor: - DI Christian Hartinger

## Slide 2: Inhalt
PC-Interfacetechnik und Projektübersicht
Architektur bzw. Spezifikation
Hardware
Software
Steuerung und Logik

## Slide 3: PC-Interfacetechnik
Verschiedene Systeme zu System mit Logik verbunden
  Schnittstellen
    Kommunizieren
    Daten austauschen
  Gemeinsame Protokolle
    Binär Code -> unterschiedlichste Programmiersprachen

## Slide 4: Katzenevakuierungssystem Projektübersicht
Ansteuerung Positionen Katzenklappe und Lüfter
Temperatur und Wasserstands-Überwachung
User-Interface

## Slide 5: Architektur bzw. Spezifikation
Kommunikation
Logik
Darstellung
Sensorwerte für Logik
Aktion durch Logik

## Slide 6: MQTT Basics
Offenes Protokoll für M2M (machine2machine) Kommunikation
Instanzen:
  "Broker" (sprich Server)
  Client
Struktur der Nachrichten:
  Jede Nachricht in einem "Topic" welches über "/" kategorisiert wird z.B. (Keller/Temperatur; Keller/Wasserstand)
  Nachricht kann ein "retain flag" enthalten
Interaktionen:
  Publish
  Subscribe

## Slide 7: Überlegungen zu MQTT in unserem Projekt (1/2)
ein MQTT Broker
Logik am Broker implementiert
alle Sensoren und Aktoren über MQTT fähiges Board mit Broker verbunden

## Slide 8: Überlegungen zu MQTT in unserem Projekt (2/2)
Persistenz muss anderwärtig gewährleistet sein
    Nur "Retain-Flag" - Nachricht wird angezeigt wenn jemand "subscribed"
Komplexität der Logik nimmt mit steigender Zahl an Clients und Channels zu

## Slide 9: Hardware
Steuerungen
Sensoren
Aktoren

## Slide 10: Steuerungen
Raspberry Pi 3B: 64-bit @ 1,4 GHz, 1GB SDRAM, 4x USB, Ethernet, HDMI
Arduino Wemos D1 mini: 32-bit @ 80/160 MHz, 4MB Flash, 11 digitale I/O Pins, WiFi fähig
ESP32-WROOM: 32-bit @ 40MHz, 4MB Flash, Wi-Fi und Bluetooth fähig

## Slide 11: Sensoren
BME280 Temperatur-, Luftfeuchtigkeit-, Drucksensor
  Versorgungsspannung: 1,2....3,6V
  Temperatur: -40....85°C
  I²C und SPI
JSN-SR04T-2.0 Ultraschallsensor
  Versorgungsspannung: 3....5,5V
  Range: 20-600cm
  Genauigkeit/Auflösung: +-1cm/1mm

## Slide 12: Aktoren
Schrittmotor
  Longrunner 17HS4401
  12V/1.7 A, Schrittgröße: 1,8 grad
  Haltemoment: 40Ncm
  Angesteuert über Relaisschaltung
Gleichstrommotor
  3-6V, 0,2 A, 18000-35000 U/min
  Angesteuert über Transistorschaltung (BC547)

## Slide 13: Software
Entwicklungsumgebungen
  Arduino
  Visual Studio Code
  Pycharm
Programmiersprachen
  C / C++
  Python
  JavaScript
Persistenz
  SQLite Datenbank

## Slide 14: Software
Webinterface
  Homepage
  Katzenklappe
  Wasserstand
  Temperatur
Webinterface

## Slide 15: Steuerung und Logik
Kommunikationsprotokoll
  Wieso Kommunikationsprotokoll?
  Projekt-Kommunikationsprotokoll
Logik
  Tabelle mit Schaltwerten
  Fallbeispiel

## Slide 16
Broker an Lüfter | Lüfter an Broker
Channel: „Luefter/Keller“ Datenformat: Bool Frequenz: on event | Channel: „Luefter/Status“ Datenformat: Bool Frequenz: on event
Events: Alarm/Temperatur | Events: Luefter/Status
Broker an Motor | Motor an Broker
Channel: „Motor/Position“ Datenformat: String Frequenz: on event | Channel: „Motor/Status“ Datenformat: String Frequenz: on event
Events: Alarm/Temperatur Alarm/Wasserstand Manuell/Position | Events: Motors/Status
Temperatursensor an Broker
Channel: “Temperatur/Keller” Messwert: “°C” Datenformat: Integer Frequenz: 5 min
Events: Alarm/Temperatur
Ultraschallsensor an Broker
Channel: “Wasserstand/Keller” Messwert: “cm” Datenformat: Integer Frequenz: 5 min
Events: Alarm/Wasserstand
Kommunikationsprotokoll

## Slide 17
 | Titel | Auslöser | Topic | Message | Quittierung | Message
1 | Temperatur Status Update | 5 min | Temperatur/Keller | XX °C |  | 
2 | Temperaturüberwachung | >30 °C | Alarm/Temperatur | Lüfter Start | 2 mal <30 °C | Lüfter Stopp
3 | Wasserstand Status Update | 5 min | Wasserstand/Keller | XXX cm |  | 
4 | Füllstand | <=180 cm | Alarm/Wasserstand | KatzenklappeAuf/Position4 | >=199 cm | Emergency Aus
5 | Manuelles Triggern Lüfter | Button On Click | Luefter/Keller | Luefter Start | Web Interface / Time OUT 30 sek | Luefter Stopp
6 | Rückmeldung Lüfter | Lüfter EIN | Luefter/Status | EIN/AUS |  | 
7 | Manuelles Triggern Motor | Button On Click | Motor/Position | Katzenklappe Position1-4 |  | 
8 | Motor Status Update | Position erreicht | Motor/Status | Katzenklappe Position1-4 |  | 
Logik / Schaltwerte

## Slide 18
Logik / Fallbeispiel - Wasserstand

## Slide 19
Hinweis auf externes Video